## Slide 1: Thunderbolt
und Ausblick auf USB 4

## Slide 2: Allgemein
Kombination aus DisplayPort und PCI Express
Universelles Schnittstellen-Protokoll
Von Intel in Kollab. mit Apple entwickelt
2009 intern, 2011 offiziell vorgestellt
Kupferkabel, mit optischen Leitern kompatibel
Benötigt Zusatz-Chip auf Motherboard
Notes: Optisch: Keine Stromübertragung, aber hohe Reichweite

## Slide 3: Funktionsweise
Controller auf Board
Arbeiten mit synchronem Taktsignal
4 PCI-Express Lanes
8 DisplayPort Lanes
Integrierter USB 3.1 Controller
Bis zu 6 Geräte an einem Anschluss
Tunnelarchitektur
Verschiedene Modi
2 Logische auf 4 Physikalischen Leitungen
Notes: Im Grunde ist Thunderbolt 4 Protokolle in einem
6 Geräte an einem Anschluss: Daisy Chain -> Geräte werden „in Reihe geschalten“ -> DeviceHop
Ermöglicht Peer2Peer Verbindung zwischen Geräten
Tunnelarchitektur: Unterliegende Protokolle (PCIe & DP) kombiniert zu einem einzelnen Interface  Erhöhte Geschwindigkeit & Performance
Verschiedene Modi: USB-only, DP-only, DP & USB Multi Mode, Thunderbolt 3 Mode, Thunderbolt Networking Mode, Power Delivery and Charging

## Slide 4: Thunderbolt 1
Abwärts-kompatibel zu DisplayPort
Mehrere bidirektion-ale parallele Kanälen
Serielle Daten-übertragung
10 GBit/s
Unterstützt DP & PCIe gleichzeitig; andere einzeln
Bis zu 3m Kabellänge (optisch: 60m)
Doppelt so schnell wie USB 3.0

## Slide 5: Thunderbolt 2
2013 vorgestellt
20 GBit/s
Flexibel nutzbare Bandbreite

## Slide 6: Thunderbolt 3
2015 vorgestellt
Drehbarer USB-C Stecker
Universelle Übertragung
40 Gbit/s
Aktives Kabel; Passives: langsamer
Notes: Passives Kabel ist aber immer noch schneller als USB-C

## Slide 7: USB 4
Thunderbolttechnologie an USB-IF übergeben
Stecker: USB-C
Soll 2020 rauskommen
Soll auf Basis von Thunderbolt 3 entwickelt werden
Abwärtskompatibel zu 3.2
Notes: Methode

## Slide 8: Neuerungen
Dynamisches Teilen einer Highspeed Verbindung für mehrere Endgeräte/Tasks
Portstandardisierung
Bis 40 GBit/s Übertragungsrate
USB-PD 100 Watt